## Slide 1: KBR天线相位中心标定
李浩思1 邓琼2 徐鹏3
1长安大学地质工程与测绘学院
2 兰州大学物理科学与技术学院
3中国科学院力学研究所
——标定方案与估计算法
2021-11-23

## Slide 2: 目录
① 概述
② 研究方法
③ 讨论

## Slide 3: 概述 | 微波测距系统
低低卫卫跟踪重力卫星中KBR1B数据提供的带偏星间距指示双星KBR天线相位中心间的距离，而重力场反演中所需的是双星质心间的距离
这个相位中心矢量需要考虑！

## Slide 4: 研究方法 | 问题描述
以GRACE Follow-On为例，定义观测方程如下：
噪声源：
姿态噪声（星敏感器， ）
KBR测距噪声 （）
精密定轨噪声（）
机动带偏星间距

## Slide 5: 研究方法 | 机动方案设计
机动方案
Step-1：卫星沿着俯仰或偏航方向预偏2°
Step-2：预偏后，将卫星沿同方向按下式转动
其中，
频率特性 以单颗卫星俯仰方向为例，机动信号可表示为

## Slide 6: 研究方法 | 机动方案设计
仿真相位中心改正FFT（10000s）
机动密度（10000s）
定轨噪声

## Slide 7: 研究方法 | 估计算法
时间域估计算法
频率域估计算法
估计算法
最小二乘估计
贝叶斯估计
最大似然估计
….
信噪比低
噪声模型未知、无先验信息
噪声模型未知
机动周期不稳定、频谱泄露、
机动角度不稳定等
估计KBR天线相位中心矢量可用到现代信号处理诸算法
问题

## Slide 8: 研究方法 | 频率域估计算法
时间域观测方程（noise-free）：
频率域观测方程（noise-free）：
FFT（按列）
1. 解析展开式算法
未涉及到星敏信息，
预偏角与机动振幅会有误差
2. FFT数值算法
涉及星敏信息，
FFT对数据长度与机动周期有要求
注意：该算法的噪声为星敏、定规与KBR在机动频率与其倍频处的底噪

## Slide 9: 研究方法 | 频率域估计算法
当机动周期与时长无法满足要求时， 建立以下参数估计问题
其中，方程中的数据向量。该算法可以估计频率为信号的有效振幅。
同理，将等式右边向量换为观测方程模型矩阵的某一列时，可解算该列数据在对应频率的有效振幅。且，GRACE标定的第一个机动周期不稳定。
注意：由于输入数据最高采样频率为1Hz，因此须通过网格化搜索估计机动周期

## Slide 10: 研究方法 | 频率域估计算法
参数消元法
理想情况下，单次子机动仅有两个敏感参数，而待估计参数为六个，因此需减少参数。将观测法方程表示如下，
该方法同样适用于时间域估计算法。
第二行表示非敏感参数

## Slide 11: 研究方法 | 时间域估计算法
时间域观测方程：
时间域最小二乘估计的主要问题：信噪比低、噪声模型未知、模型矩阵条件数大与偏置未知等
解决方案：
1. 滤波；
2. 通过VCE寻找噪声variance-covariance矩阵；
3. 正则化或加入先验信息。
Cond(total): 72e3
Cond(sens): 81
Cond(insens): 50e3

## Slide 12: 研究方法 | 时间域估计算法
时间域观测方程：
滤波算法
1. 窗函数FIR滤波
对噪声压制能力强，但损失数据
2. 差分滤波
根据傅里叶变换微分性质，差分也是一种FIR高通滤波器（微分器），压制低频噪声的同时将增益高频噪声。由此在时域算法中需对二、三阶微分进行低通滤波。

## Slide 13: 研究方法 | 时间域估计算法
差分滤波的频率解释
由下图，差分对低频噪声的压制效果与对高频噪声的增益效果随着差分阶数增加而更加显著。同时，机动频率振幅的衰减是机动倍频振幅衰减的四倍。

## Slide 14: 标定流程
GNI1B
KBR1B
SCA1B
双星
单星
低通滤波
振幅估计
最小二乘估计
振幅估计
周期估计
低通滤波
VKB1B
频率域
时间域
求期望

## Slide 15: 置信区间

## Slide 16: 回顾GRACE标定算法要点

## Slide 17: 标定仿真实验
采用共轭梯度法或网格点搜索（由于GKB1B是双频段）求解估计问题
有效机动时长 | 星敏噪声 | 实验1 | 实验2 | 实验3
1000s |  |  |  | 
3000s |  | 4e-5 | 10.896e-5 | 10.592e-5
有效机动时长 | 星敏噪声 | 实验1 | 实验2 | 实验3
1000s |  |  |  | 
3000s |  | 4e-5 | 10.896e-5 | 10.592e-5
噪声为高斯白噪声。单星单次子机动并假设机动为LTI系统
以GRACE-FO卫星2019年1月1日实测数据为蓝本，选取三个时间段

## Slide 18: 标定仿真选取时间段
主要噪声来自相对定轨误差

## Slide 19: 实验1
机动角度（仿真）
3°
1°
观测方程数据向量（有偏）
模型矩阵第一列
模型矩阵第三列

## Slide 20: 实验1（5）
滤波前

## Slide 21: 实验1（第一段）
=4.17e6
=2.85e6
=1.01e6
=415e3

## Slide 22: 实验1（第二段）
=1.92e6
=1.13e6
=714e3
=313e3

## Slide 23: 实验1（第三段）
=741e3
=328e3
=848e3
=367e3

## Slide 24: 实验1（第一段，5角秒）
 | 真值 | 时域二阶 | 频域二阶 | 时域三阶 | 频域三阶 | 期望
X分量(m) | 1.5 | 1.499 | 1.496 | 1.500 | 1.498 | 1.498
Z分量(m) | 4e-5 | 2.127e-3 | -151e-6 | -826.2e-6 | 273.52e-6 | -234.56e-6
误差(rad) | 0 | 1.39e-3 | 127e-6 | 577e-6 | 155e-6 | 155e-6
1000s
 | 真值 | 时域二阶 | 频域二阶 | 时域三阶 | 频域三阶 | 期望
X分量(m) | 1.5 | 1.500 | 1.501 | 1.498 | 1.500 | 1.500
Z分量(m) | 4e-5 | -468.82e-6 | 2.76e-6 | 299.95e-6 | 10.50e-5 | 101e-6
误差(rad) | 0 | 339e-6 | 24e-6 | 173e-6 | 43e-6 | 42e-6
3000s

## Slide 25: 实验1（第二段，5角秒）
 | 真值 | 时域二阶 | 频域二阶 | 时域三阶 | 频域三阶 | 期望
X分量(m) | 1.5 | 1.513 | 1.498 | 1.499 | 1.498 | 1.506
Z分量(m) | 4e-5 | 984.49e-6 | 310e-6 | 3.73e-3 | 389e-5 | 561.1e-6
误差(rad) | 0 | 623e-6 | 180e-6 | 2.43e-3 | 233e-6 | 371e-6
1000s
 | 真值 | 时域二阶 | 频域二阶 | 时域三阶 | 频域三阶 | 期望
X分量(m) | 1.5 | 1.499 | 1.501 | 1.499 | 1.500 | 1.500
Z分量(m) | 4e-5 | -50.7076e-5 | 389.22e-6 | -17.49e-5 | 75.666e-6 | 98e-6
误差(rad) | 0 | 364e-6 | 233e-6 | 143e-6 | 23e-6 | 40e-6
3000s

## Slide 26: 实验1（第三段，5角秒）
 | 真值 | 时域二阶 | 频域二阶 | 时域三阶 | 频域三阶 | 期望
X分量(m) | 1.5 | 1.511 | 1.509 | 1.511 | 1.509 | 1.510
Z分量(m) | 4e-5 | -33e-3 | -1.003e-3 | -11.12e-3 | -1.008e-3 | -4e-3
误差(rad) | 0 | 22e-3 | 691e-6 | 7e-3 | 694e-6 | 2.5e-3
1000s
 | 真值 | 时域二阶 | 频域二阶 | 时域三阶 | 频域三阶 | 期望
X分量(m) | 1.5 | 1.504 | 1.501 | 1.506 | 1.500 | 1.502
Z分量(m) | 4e-5 | -2.537e-3 | -318.31e-6 | -191.25e-6 | -373e-6 | -294e-6
误差(rad) | 0 | 1.71e-3 | 238.3e-6 | 153e-6 | 275e-6 | 213e-6
3000s

## Slide 27: 实验1（5角秒）
 | 真值 | 第一段 | 第二段 | 第三段 | 期望
X分量(m) | 1.5 | 1.498 | 1.506 | 1.510 | 1.504
Z分量(m) | 4e-5 | -234.56e-6 | 561.1e-6 | -4e-3 | 163.27e-6
误差(rad) | 0 | 155e-6 | 371e-6 | 2.5e-3 | 120e-6
1000s
 | 真值 | 第一段 | 第二段 | 第三段 | 期望
X分量(m) | 1.5 | 1.500 | 1.500 | 1.502 | 1.500
Z分量(m) | 4e-5 | 101e-6 | 98e-6 | -294e-6 | 99e-6
误差(rad) | 0 | 42e-6 | 40e-6 | 213e-6 | 41e-6
3000s

## Slide 28: 实验2
机动周期（仿真）
观测方程数据向量（有偏）
模型矩阵第一列
模型矩阵第三列

## Slide 29: 实验2（255s）
滤波前

## Slide 30: 实验2（第一段）
=4.22e6
=2.66e6
=973e3
=376e3

## Slide 31: 实验2（第二段）
=2.03e6
=1.06e6
=678e3
=283e3

## Slide 32: 实验2（第三段）
=715e3
=295e3
=816e3
=335e3

## Slide 33: 实验2（第一段，255s）
 | 真值 | 时域二阶 | 频域二阶 | 时域三阶 | 频域三阶 | 期望
X分量(m) | 1.5 | 1.504 | 1.496 | 1.496 | 1.493 | 1.500
Z分量(m) | 4e-5 | 307e-6 | -108e-6 | 87e-6 | 454e-6 | 95.33e-6
误差(rad) | 0 | 177e-6 | 99e-6 | 31e-6 | 277e-6 | 40e-6
1000s
 | 真值 | 时域二阶 | 频域二阶 | 时域三阶 | 频域三阶 | 期望
X分量(m) | 1.5 | 1.500 | 1.497 | 1.497 | 1.498 | 1.500
Z分量(m) | 4e-5 | 311e-6 | 88e-6 | 215e-6 | 178e-5 | 160e-6
误差(rad) | 0 | 181e-6 | 32e-6 | 116e-6 | 92e-6 | 86e-6
3000s

## Slide 34: 实验2（第二段，255s）
 | 真值 | 时域二阶 | 频域二阶 | 时域三阶 | 频域三阶 | 期望
X分量(m) | 1.5 | 1.493 | 1.496 | 1.504 | 1.498 | 1.498
Z分量(m) | 4e-5 | 484e-6 | 3.45e-6 | -168e-6 | -792e-9 | -55e-6
误差(rad) | 0 | 297e-6 | 24e-6 | 138e-6 | 27e-6 | 41e-6
1000s
 | 真值 | 时域二阶 | 频域二阶 | 时域三阶 | 频域三阶 | 期望
X分量(m) | 1.5 | 1.499 | 1.500 | 1.500 | 1.499 | 1.500
Z分量(m) | 4e-5 | 75e-6 | -54e-6 | -39e-6 | -27e-6 | 3e-6
误差(rad) | 0 | 24e-6 | 62e-6 | 53e-6 | 45e-6 | 27e-6
3000s

## Slide 35: 实验2（第三段，255s）
 | 真值 | 时域二阶 | 频域二阶 | 时域三阶 | 频域三阶 | 期望
X分量(m) | 1.5 | 1.490 | 1.498 | 1.489 | 1.495 | 1.495
Z分量(m) | 4e-5 | 339e-6 | -112e-6 | 286e-6 | 67e-6 | 80e-6
误差(rad) | 0 | 201e-6 | 101e-6 | 165e-6 | 18e-6 | 36e-6
1000s
 | 真值 | 时域二阶 | 频域二阶 | 时域三阶 | 频域三阶 | 期望
X分量(m) | 1.5 | 1.496 | 1.498 | 1.496 | 1.495 | 1.502
Z分量(m) | 4e-5 | 78e-6 | -56e-6 | 81e-6 | 40e-6 | 21e-6
误差(rad) | 0 | 126e-6 | 64e-6 | 28e-6 | 74e-9 | 13e-6
3000s

## Slide 36: 实验2（255s）
 | 真值 | 第一段 | 第二段 | 第三段 | 期望
X分量(m) | 1.5 | 1.500 | 1.498 | 1.495 | 1.498
Z分量(m) | 4e-5 | 95.33e-6 | -55e-6 | 80e-6 | 13e-6
误差(rad) | 0 | 41e-6 | 40e-6 | 36e-6 | 10e-6
1000s
 | 真值 | 第一段 | 第二段 | 第三段 | 期望
X分量(m) | 1.5 | 1.500 | 1.500 | 1.502 | 1.501
Z分量(m) | 4e-5 | 160e-6 | 3e-6 | 21e-6 | 12e-6
误差(rad) | 0 | 86e-6 | 27e-6 | 13e-6 | 10e-6
3000s

## Slide 37: 实验3
机动周期（仿真）
模型矩阵第一列
模型矩阵第三列
机动角度（仿真）
3°
1°

## Slide 38: 实验3
滤波前

## Slide 39: 实验3（第一段）
=4.10e6
=2.60e6
=949e3
=366e3

## Slide 40: 实验3（第二段）
=1.96e6
=1.03e6
=660e3
=275e3

## Slide 41: 实验3（第三段）
=697e3
=295e3
=796e3
=327e3

## Slide 42: 实验3（第一段）
 | 真值 | 时域二阶 | 频域二阶 | 时域三阶 | 频域三阶 | 期望
X分量(m) | 1.5 | 1.503 | 1.495 | 1.496 | 1.493 | 1.494
Z分量(m) | 4e-5 | 2e-3 | -112e-6 | -675e-6 | 471e-6 | 179e-6
误差(rad) | 0 | 1.5e-3 | 101e-6 | 477e-6 | 289e-6 | 94e-6
1000s
 | 真值 | 时域二阶 | 频域二阶 | 时域三阶 | 频域三阶 | 期望
X分量(m) | 1.5 | 1.497 | 1.497 | 1.497 | 1.498 | 1.498
Z分量(m) | 4e-5 | 134e-6 | 88e-6 | -487e-6 | 179e-5 | 133e-6
误差(rad) | 0 | 63e-6 | 33e-6 | 352e-6 | 93e-6 | 66e-6
3000s

## Slide 43: 实验3（第二段）
 | 真值 | 时域二阶 | 频域二阶 | 时域三阶 | 频域三阶 | 期望
X分量(m) | 1.5 | 1.494 | 1.496 | 1.504 | 1.498 | 1.498
Z分量(m) | 4e-5 | 2.66e-3 | 1.89e-6 | 3.32e-3 | -2.76e-6 | -435e-9
误差(rad) | 0 | 1.75e-3 | 25e-6 | 2.18e-3 | 28e-6 | 25e-6
1000s
 | 真值 | 时域二阶 | 频域二阶 | 时域三阶 | 频域三阶 | 期望
X分量(m) | 1.5 | 1.498 | 1.500 | 1.500 | 1.499 | 1.500
Z分量(m) | 4e-5 | -94e-6 | -60e-6 | -253e-6 | -32e-6 | -62e-6
误差(rad) | 0 | 89e-6 | 67e-6 | 196e-6 | 48e-6 | 46e-6
3000s

## Slide 44: 实验3（第三段）
 | 真值 | 时域二阶 | 频域二阶 | 时域三阶 | 频域三阶 | 期望
X分量(m) | 1.5 | 1.488 | 1.498 | 1.488 | 1.495 | 1.497
Z分量(m) | 4e-5 | -30e-3 | -119e-6 | -10e-3 | 66e-6 | -26e-6
误差(rad) | 0 | 20e-3 | 106e-6 | 6e-3 | 18e-6 | 46e-6
1000s
 | 真值 | 时域二阶 | 频域二阶 | 时域三阶 | 频域三阶 | 期望
X分量(m) | 1.5 | 1.495 | 1.497 | 1.496 | 1.496 | 1.502
Z分量(m) | 4e-5 | -2e-3 | -60e-6 | -14e-6 | 39e-6 | -11e-6
误差(rad) | 0 | 1.7e-3 | 67e-6 | 36e-6 | 356e-9 | 41e-6
3000s

## Slide 45: 实验3
 | 真值 | 第一段 | 第二段 | 第三段 | 期望
X分量(m) | 1.5 | 1.494 | 1.498 | 1.497 | 1.498
Z分量(m) | 4e-5 | 179e-6 | -435e-9 | -26e-6 | -13e-6
误差(rad) | 0 | 94e-6 | 25e-6 | 46e-6 | 32e-6
1000s
 | 真值 | 第一段 | 第二段 | 第三段 | 期望
X分量(m) | 1.5 | 1.498 | 1.499 | 1.502 | 1.501
Z分量(m) | 4e-5 | 133e-6 | -32e-6 | -11e-6 | -21e-6
误差(rad) | 0 | 66e-6 | 48e-6 | 41e-6 | 40e-6
3000s

## Slide 46: 结论与建议
3000s有效机动时长的标定结果比1000s更好
子机动分为俯仰和偏航方向。在实验一与实验三中，当某次子机动的能量泄露到正交方向上，将会导致时间域算法失效。此时频率域算法鲁棒性较高。
由于星敏噪声模型未知等因素，未考虑姿态噪声传递
每一轮子机动分四种算法解算敏感轴相位中心矢量，需要剔除其中偏差较大的解算结果。同理，在多轮机动中，应剔除偏差较大的解算结果
时间域算法中已经尽可能抑制噪声，因此未考虑采用迭代算法以及总体最小二乘估计等。

## Slide 47: 讨论与建议
Ellmer, M. (2018). Contributions to GRACE Gravity Field Recovery: Improvements in Dynamic Orbit Integration Stochastic Modelling of the Antenna Offset Correction, and Co-Estimation of Satellite Orientations. Verlag der Technischen Universität Graz. https://doi.org/10.3217/978-3-85125-646-8

## Slide 48
Thank you!